进口不锈钢刀闸阀产品介绍：

进口不锈钢刀闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀闸阀主要由阀体、O型圈、闸板、阀杆、支架等部件组成。刀闸阀采用对夹一体式结构，体积小，重量轻；完全敞开的通道，可以防止介质在阀内的沉积，采用可更换式密封结构，一改普通浆液阀与刀型闸阀维修难的问题。阀体材质由传统的铸钢更换成了球墨铸铁，耐腐蚀性更好，有效延长了使用寿命。

不锈钢刀闸阀的闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50，楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

不锈钢刀闸阀应用范围：

刀闸阀因采用刀型闸板，具有良好的剪切作用，最适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动装置或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

不锈钢刀闸阀的优点：

1.流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。 
2.刀闸阀开闭较省力。 
3.介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。 
4.闸阀形体简单, 结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

不锈钢刀闸阀的缺点：
1.密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。 
2.外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。

不锈钢刀闸阀标准规范：
设计制造标准： 
结构长度标准：GB/T 12221-2005
连接法兰标准：GB/T 9113
压力温度等级：GB/T 12224-2005
试验检验标准：GB/T 13927-2008

不锈钢刀闸阀的安装与维护应注意以下事项：

1. 手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。 
2. 双闸板刀闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 )。 
3. 带有旁通阀的刀闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力 )。 
4. 带传动机构的刀闸阀，按产品使用说明书的规定安装。 
5. 如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。

手动刀型闸阀Manual knife gate valve 

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 
结构长度 structural length: GB/T15188.2-94 
法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000  JB/T79-94 
试验与验收  testing and acceptance: GB/T13927-92

主要零部件材质  Key parts material

| 阀体、上盖Valve body, upper cap | 碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel |
| --- | --- |
| 阀板Valve plate | 不锈钢stainless steel |
| 阀杆Stem | 不锈钢stainless steel |
| 密封圈Seal ring | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy |

主要性能规范  Key performance indicators

| 公称压力Nominal pressure | PN |
| --- | --- |
| 壳体试验Casing test | 1.5XPN |
| 密封试验Leak test | 1.1XPN |
| 变频器工作温度Operating temperature | 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃Rubber 80℃, PTFE≤180℃, hard sealing ≤425℃ |
| 适用介质Working medium | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix |

主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension                                 Unit:mm

| 公称压力Nominal pressure(MPa) | 公称通径Nominal through diameter（mm） | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 |
|  | 65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 |
|  | 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 |
|  | 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 |
|  | 125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 |
|  | 150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 |
|  | 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 |
|  | 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 |
|  | 300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 |
|  | 350 | 76 | 500 | 460 | 429 | 885 | 16-M20 | 400 |
|  | 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 |
|  | 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 |
|  | 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 |
|  | 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 |
|  | 700 | 130 | 895 | 940 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 |
|  | 800 | 130 | 1010 | 950 | 905 | 2000 | 24-M30 | 680 |
|  | 900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 |

注：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa及美标150Lb等连接尺寸见附录